WINELSKAN KOULUN B-RAKENNUKSEN SISÄILMAONGELMAT (13001)

Aika:	15.9.2016 klo 7.00 kohteella

Läsnä:	Kari Kyytsönen tilahallinto

Tero Maukonen aluehuoltomies, osan aikaa

Pohjakuva

Valokuvia

Tiloista on tehnyt Sisäilmainsinöörit Oy Sisäilmaselvityksen n:ro 15052B 30.4.2015 selvityksen jota käytettiin hyväksi tilojen tämänhetkisen tilan kartoituksessa.

Ongelmia on koettu erityisesti B138, B218, B217 ja B212 tiloissa. Luokissa keskimäärin 25 oppilasta. Oppituntien pituudet vaihtelevat. Alkuviikosta ilma tuntuu luokissa huonoimmalta.

Tänä vuonna tehdyt korjaukset tähän mennessä:

-alapohja tyhjennetty rakennusmateriaalista ja liejusta. Pohjalle asennettu suodatinkangas ja sepelikerros.

-perusvesikaivon pumppu korjattu.

-matalanpäädyn salaojitus uusittu ja asennettu routalevy, sepelikaista ja patolevy seinälle.

-1-kerroksen käytävän tarkistusluukut korjattu kaasutiiviiksi.

Seuraavia vikoja ja puutteita tuli ilmi:

-luokassa B105 alakattolevyssä vanhoja vuotojälkiä.

-käytävissä ja auloissa irtonaisia tai rikkoutuneita lattialaattoja.

-ilmanvaihdon poistoventtiilit pölyisiä.

-luokissa 218 ja 212 purettujen vetokaappien ¤ 100 poistoputket avonaisia.

-työtilan 213 purettu veto- ja myrkkykaapin ¤ 100 poistoputket avonaisia.

-luokan 215 allaskaappien hyllylevyt kosteusvaurioituneet, kaappien sokkelien taustat pölyisiä.

Muuta:

IV-kone on yksinopeuksinen ja käyntiajat:

-arkisin klo 4.00 – 23.00

-viikonloppuisin klo 6.00 – 20.00

Seuraavat korjaukset tulee tehdä:

-ilmanvaihdon puhdistus ja ilmamäärien asetus suunnitelmien mukaisiksi joululoman aikana.

-iv-suunnitelman mukaan ilmamäärät täyttävät lähes nykyiset vaatimukset, luokkien 215, 218 ja 219 osalta. Puhdistus- ja säätötyön yhteydessä niitä pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

-ilmanvaihdon käyntiaikoja pidennetään.

-kaikki viat ja puutteet mitä kirjattu ylös korjataan.

Yleistä:

-kaikki ylimääräinen tavara ym. tulisi poistaa tiloista siivouksen helpottamiseksi.

-ilmamäärien säädön jälkeen voidaan ongelmaluokkiin tuoda ilmanpuhdistimet tarpeen mukaan.

Muistion laati Kari Kyytsönen